## Slide 1: Auf die Dosis kommt es an
…auf der Erde…
…und im Weltall
Medizintechnik
Auf die Dosis kommt es an!

## Slide 2: Präziser Antrieb mit Schrittmotor
Quelle: http://frankshospitalworkshop.com/equipment/documents/infusion_pumps/service_manuals/B.Braun_Perfusor_fm_(MFC)_-_Service_Anleitung.pdf

## Slide 3: Überblick über die Bauteile im Set
Montageplatte mit Arduino und Schrittmotortreiber |  | Modell Spritzenpumpe |  | Schrittmotor mit Treiber | Tasten-Bedienfeld
Taster | Widerstand 220 W | Reihenwiderstand 8 x 10 kW | Potentiometer veränderbarer Widerstand | LED | Dupont-Kabel USB-Kabel
VCC
+
GND
-
Innerer Aufbau (symbolisch)
GND
-
GND
-
männlich
male
weiblich
female
Stecker
Signal
VCC
+
GND
-

## Slide 4: Digitaltechnik: Elektronik für Dummies ;-)
An
Aus
0 - LOW - Falsch
1 - HIGH - Wahr
Elektronisch mit dem Minus-Pol (0 V) verbunden
Elektronisch mit dem Plus-Pol (+5 V) verbunden

## Slide 5: Analog und Digital
Analog
Die Welt ist analog.
Analoge Werte können jeden Zwischenzustand annehmen
Beispiele: Temperatur, Luftdruck…
Digital
Computer arbeiten digital
Es gibt auf jeder Leitung nur 2 Zustände:
0 oder 1
Falsch oder Wahr
LOW oder HIGH

## Slide 6: Was ist ein Arduino?
Ein Arduino ist ein Microcontroller
Ein Microcontroller hat Eingänge und Ausgänge
Darüber kann er Sensoren (wie z.B. Taster und Temperaturfühler) abfragen und Aktoren (wie z.B. LEDs und Motoren) ansteuern.
Ein Programm bleibt dauerhaft gespeichert, auch nach dem Ausschalten, bis es wieder überschrieben wird.

## Slide 7: Aufbau eines Arduino
Gelb (relevante Elemente):
1 | USB-Anschluss
2 | Stromanschluss
3 | Stromversorgung für externe Schaltungen
4 | "Digital"-Pins (2-13)
5 | Mit ~ "Digital"-Pins mit Pulsweiten-Modulation (3,5,6,10,11)
6 | "Analog"-Pins (A0-A5)

## Slide 8: Aufbau eines Arduino
Grün (System Elemente):
7 | ISP-Schnittstelle und Power-LED
8 | Kommunikations-LEDs
9 | Spannungsregler
10 | Atmel328 (Microcontroller)
11 | Reset-Button
12 | Quarz (Frequenzgeber)
13 | AREF-Pin (Referenzspannung)

## Slide 9: Kompilieren
„Kompilieren“ bezeichnet die Übersetzung des Programms in einen Maschinencode (1 und 0), welcher vom Arduino-Prozessor verstanden werden kann. Diese Aufgabe führt das Open Roberta Lab automatisch für uns durch.
Maschinencode
Programmcode

## Slide 10: Open Roberta Lab - Programmstart
1
Open Roberta Connector starten
2
Auf „Verbinde“ klicken
3
Den „Token“ in die Zwischenablage kopieren
Der Arduino muss vor dem Start des Connectors mit dem USB-Kabel angeschlossen sein.

## Slide 11: Open Roberta Lab - Programmstart
1
lab.open-roberta.org öffnen
2
Nepo4Arduino auswählen
4
Auf das Arduino-Symbol ∞ klicken
5
Auf „verbinden“ klicken
6
„Token“ einfügen (Strg+V)
3
NepoArduino Uno auswählen

## Slide 12: Open Roberta Programmieroberfläche
Konfigurationsbereich
Der Arduino muss „wissen“, welche Sensoren (wie Tasten oder Temperatursensor) und Aktoren (wie LED oder Motoren) an welchen PIN angeschlossen sind.
Programmierbereich
Hier werden die verfügbaren Befehlsblöcke zusammengesetzt. Alles ist eingebunden in eine Dauerschleife „Wiederhole unendlich“ .
Alle Befehle, die dort platziert werden, werden von oben nach unten der Reihe nach abgearbeitet.

## Slide 13: OpenRoberta Lab: “Roboter“konfiguration
Klicke auf den Reiter „Roboterkonfiguration“
1
Benenne die LED von „L“ um in „L_Rot“
2
Der Konfigurationsbereich sieht bei Start automatisch so aus.
„Port intern“ bedeutet, dass die eingebaute LED beeinflusst wird.

## Slide 14: Dein erstes Programm: Lampe an – Lampe aus
Stelle das Programm wie rechts abgebildet zusammen.
1
Übertrage das Programm in den Arduino (Hochladen).
2
Aufgabe:
Verändere den Befehl so, dass die LED nach dem Hochladen wieder ausschaltet.
Klick
3

## Slide 15: Achtung Blinklicht!
Bringe die LED zum Blinken, indem du die richtigen Befehle untereinander setzt.
1
LED an
?
0,5 Sekunde warten
LED ?
Wartebefehl
Gibt Wartezeit in Millisekunden (ms) vor

## Slide 16: Schaltungsaufbau auf dem Breadboard
Die Kontakte in den Reihen oben und unten sind verbunden.
Achtung! Manche Boards haben eine Lücke in der Mitte der Reihen.
Die 5 Kontakte in den Spalten oben und unten sind jeweils verbunden.

## Slide 17: Die erste Schaltung: LED an und aus - Bauteile
-
+
LED
Widerstand
Längeres, abgewinkeltes
Beinchen ist Plus
Längeres Beinchen!

## Slide 18: Die erste Schaltung: LED an und aus
Erstelle die Schaltung auf dem Breadboard.
Verbinde Port 13 mit dem LED-Eingang.
1
Führe dein bisheriges Blinklichtprogramm aus.
2
„Port intern“ ist direkt mit PIN 13 gekoppelt!

## Slide 19: Weiter geht´s: 2 LED an und aus
Erweitere die Schaltung um eine grüne LED, die an PIN 9 angeschlossen wird.
1
Ergänze dein bisheriges Blinklichtprogramm so, dass beide LEDs gleichzeitig blinken
2
Schaffst du es , dass sie im Wechsel blinken?
3
Roboterkonfiguration

## Slide 20: Los auf Tastendruck: Bedienfeld für die Spritzenpumpe
Farbcodierte Tasten
Signale können bis zum Arduino in der jeweiligen Farbe geführt werden.
Erhöht die Übersichtlichkeit und erleichtert Fehlersuche.

## Slide 21: Blinken auf Befehl
Die LEDs sollen blinken, wenn die weiße Taste gedrückt wird.
Stecke eines der beiden weißen Kabel von der weißen Taste auf dem Tastenfeld an +5V, das zweite an den Reihenwiderstand.
1
Stecke ein anderes weißes Kabel auf die andere Seite des Reihenwiderstandes und an pin 2 des Arduino.
2
Füge in der Roboterkonfiguration aus dem Sensorbereich eine Taste ein, achte auf die Einstellung pin 2
3

## Slide 22: Eingabetaste hinzufügen – PullDown-Widerstand
Die PINs benötigen definierte
0 und 1 Zustände, also 0V für 0
und +5V für 1.
Der PullDown Widerstand legt
den PIN an 0V, wenn der Taster
nicht gedrückt ist.
Wird der Taster betätigt, ist liegt das Signal an +5V, also 1-Signal.

## Slide 23: Blinken auf Befehl: das Programm dazu
Ziehe aus dem Bereich Kontrolle den „wenn…mache“-Block und aus dem Bereich Sensoren“ die Abfrage „Taste gedrückt“ auf die Programmieroberfläche.
1
Ergänze dein Blinkprogramm damit, sodass die LEDs nur Blinken, wenn die Taste gedrückt wird.
2
Dein
Blinkprogramm
Aufgabe:
Ergänze deine Schaltung um die schwarze Taste.
Verbinde diese mit PIN 3 des Arduino.
Bei Druck auf diese Taste sollen die beiden LED im Wechsel blinken.

## Slide 24: Bedienfeld für die Spritzenpumpe
LCD-Display
Zeigt einprogrammierte Informationen an.
Farbcodierte Tasten
Signale können bis zum Arduino in der jeweiligen Farbe geführt werden.
Erhöht die Übersichtlichkeit und erleichtert Fehlersuche.
An die 6 farbigen Tasten werden jeweils Dupont-Kabel mit female-Steckern in der jeweiligen Farbe der Taste gelötet.
Tipp: jeweils 40 cm lange konfektionierte Kabel in der Mitte durchschneiden und die Schnittenden an die Tastenpole löten

## Slide 25: LCD-Display: Aktionen sichtbar machen
Die Daten für das LCD-Display werden über zwei Kabel (SDA -> Eingang A4 des Arduino, SCL -> Eingang A5 des Arduino) übertragen.
Zum Betrieb wird natürlich Spannung benötigt -> Vcc (+-Pol) und GND (-Pol).
- (GND)
+ 5V
A4 - SDA
A5 - SCL
Rückseite
Verbinde die 4 PINS mit den korrekten Anschlüssen des Arduino
1

## Slide 26: Ansteuerung des LCD-Displays
Ziehe den Block LCD 1602 I2C aus dem Bereich „Aktion“ in den Konfigurationsbereich. Die Anschlusseinstellungen sind alle korrekt so.
1
Nutze die beiden folgenden Befehlsblöcke, um Text anzuzeigen bzw. zu löschen.
Bei der Bedingung für die weiße Taste soll im Display „weiss“ angezeigt werden, bei der schwarzen Taste „schwarz“.
2
Das Display hat 2 Zeilen (0 und 1 !!) und 16 „Spalten“ (Zeichen) je Zeile. Verändere diese beiden Werte und beobachte das Display.
3
Achtung! Es gibt zwei Varianten für das LCD-Display. Unbedingt den Block mit der Bezeichnung LCD 1602 I2C auswählen!
Anzeigemöglichkeiten: Buchstaben A – Z, Ziffern 0 - 9

## Slide 27: Exkurs: Darstellungsoptionen
Bei einigen Blöcken kann man die Darstellungsart ändern.
So kann in komplexen, längeren Programmen evtl. übersichtlicher gearbeitet werden.
Nach Klick mit der rechten Maustaste auf den Block muss dazu auf „interne Eingänge“ umgeschaltet werden.
Zum Zurücksetzen muss dann auf „externe Eingänge“ geklickt werden.

## Slide 28: Medizintechnik – vielfältiges Programm
Bild von vecstock auf Freepik
Bild von stefamerpik auf Freepik
Bild von Drazen Zigic auf Freepik
Bild von Steve Buissinne auf Pixabay
Bild von Michal Jarmoluk auf Pixabay
Bild von com329329 auf Pixabay

## Slide 29: Medizinische Begriffe
Bolus
In der Medizin wird als Bolus (von lateinisch bolus ‚Ball‘ oder ,Schuss‘) unter anderem die schnelle Verabreichung eines Medikaments oder einer anderen Substanz verstanden, um ihre Konzentration auf das Niveau der Effektivdosis zu heben. Die Gabe kann in Form einer intravenösen, intramuskulären oder intrathekalen Injektion erfolgen.
Effektivdosis/Wirkdosis
In der Pharmakologie steht die Effektivdosis (ED), auch Wirkdosis genannt, für diejenige Dosis eines Wirkstoffs, bei der ein bestimmter Anteil an Individuen den erwünschten therapeutischen Effekt zeigt (Beispiel: ED50 gibt die entsprechende Dosis für den Anteil von 50 % an). Die Effektivdosis kann aus der Dosis-Wirkungs-Kurve abgelesen werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Bolus_(Medizin)

## Slide 30: Artikel zur Spritzenpumpe/Perfusor
1
Informiert euch im Internet über
Funktion von Spritzenpumpen
Anwendungsbereich von Spritzenpumpen

## Slide 31: Links zu Videos
Funktionsweise und Kalibrierung
https://www.bronkhorst.com/de-de/blogbeitrage/kalibrierung-von-infusionspumpen-zeitsparend-und-hochgenau/
Funktionsweise
https://www.procamed.ch/products/Infusionstherapie/index.php?id=2365
Inbetriebnahme und Basiseinstellungen
https://www.youtube.com/watch?v=lVy97Ag7JHE
Einsatz in der Notfallmedizin
https://nerdfallmedizin.blog/2019/11/09/perfusoren-in-der-notfallmedizin/
Technik im Rettungswagen: Die Spritzenpumpe
https://ms-my.facebook.com/100057305445855/videos/713235582674226/?__so__=permalink
Narkose
https://www.youtube.com/watch?v=jLVe3yMitIM
Diabetes Alltag
https://www.youtube.com/watch?v=rIhNzd4_IHA&t=10s
Einsatz Krankenhaus https://www.youtube.com/watch?v=9eelQAbdFsA
Quelle: Screenshot aus https://www.youtube.com/watch?v=9eelQAbdFsA

## Slide 32: Medizintechnik im Weltraum
https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/International_Space_Station_Benefits_for_Humanity/Medizin
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2021/04/ELGRA_expert_giving_an_overview_of_gravity-related_research_topics
Bild: ESA

## Slide 33: Medizintechnik ISS
Auf der Internationalen Raumstation (ISS) gibt es eine Vielzahl medizinischer Geräte, die die Astronauten unterstützen. Hier sind einige Beispiele:
Ultraschallgerät: Dieses Gerät wird verwendet, um Bilder von inneren Organen zu erstellen, insbesondere von Herz und Blutgefäßen.
EKG (Elektrokardiogramm): Dieses Gerät wird verwendet, um die Herzfunktion zu überwachen.
Elektroden-Netz: Dieses Gerät wird verwendet, um die Muskelaktivität zu messen und die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf die Muskulatur zu untersuchen.
Medikamente: Auf der ISS werden eine Vielzahl von Medikamenten aufbewahrt, um die Gesundheit der Astronauten zu unterstützen, darunter Schmerzmittel, Antihistaminika und Antibiotika.
Spritzenpumpen: Diese Geräte werden verwendet, um Medikamente und Flüssigkeiten auf kontrollierte Weise zu verabreichen.
Defibrillator: Ein Gerät zur Wiederbelebung bei Herz-Kreislauf-Stillstand
Erste-Hilfe-Koffer: Enthält Verbandsmaterial, Schere, Pinzette und andere wichtige Instrumente und Medikamente für Notfälle.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-662-54411-2_5
Bilder: ESA

## Slide 34: Spritzenpumpe auf der ISS
In der Weltraummedizin werden Spritzenpumpen verwendet, um Medikamente und Flüssigkeiten während langen Raummissionen auf kontrollierte Weise zu verabreichen.
Sie ermöglichen es, Medikamente genau dosiert und in regelmäßigen Abständen zu verabreichen, was insbesondere wichtig ist, wenn die Astronauten aufgrund der Schwerelosigkeit Probleme mit der Aufnahme von Medikamenten durch den Mund haben.
Spritzenpumpen werden auch verwendet, um Flüssigkeiten und Elektrolyte zu ersetzen, die durch Schwitzen und Atmung verloren gehen.
Darüber hinaus werden Spritzenpumpen für physikalisch-technische Experimente in der Schwerelosigkeit zur genauen Dosierung verwendet:
https://www.esa.int/content/view/full/391687

## Slide 35: Funktion Spritzenpumpen
Eine auf die Spritzenpumpe abgestimmte Spritze wird mit der entsprechenden Lösung befüllt und in den Apparat eingespannt.
Die Spritzenpumpe kann gestartet werden, nachdem die Abgabeoptionen eingegeben wurde und die entlüftete Leitung an den entsprechenden Zugang des Patienten angeschlossen wurde.
Das Gerät drückt nun den Stempel der Spritze innerhalb der eingegebenen bzw. berechneten Zeit. Manche Geräte sind mit einer Computersteuerung ausgestattet, die alle vorgenommenen Änderungen speichert.
https://www.mth-medical.com/glossar/spritzenpumpe/
https://www.medicalexpo.de/prod/micrel-medical-devices/product-69404-505759.html
https://www.bbraun.de/de/products/b219/perfusor-compactplus.html
Perfusor® compactplus

## Slide 36: Anwendungsbereiche Spritzenpumpen
Spritzenpumpen kommen häufig bei Narkosen, in der Intensivmedizin und Schmerztherapie zum Einsatz. In der Palliativmedizin werden so zumeist Analgetika verabreicht, aber auch für die palliative Sedierung werden Spritzenpumpe eingesetzt.
Bei Herzinfarkten oder Lungenembolien werden meistens kontinuierliche Heparingaben zur Hemmung der Blutgerinnung mit Spritzenpumpe durchgeführt.
In der Notfallmedizin werden Spritzenpumpen in Rettungswagen und –hubschraubern verwendet.
Im häuslichen Bereich dienen sie z.B. zum Dosieren von Schmerzmitteln, Diabetesmedikamenten u.a.
https://www.mth-medical.com/glossar/spritzenpumpe/
https://www.bbraunusa.com/en/products-and-therapies/infusion-therapy/integrated-automated-infusion-platform.html#

## Slide 37: Medizintechnik studieren
https://studieren.de/medizintechnik.hochschulliste.t-0.c-511.html

## Slide 38: Aus-/Fortbildungsberuf Techniker für Medizintechnik
https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/beruf/6047

## Slide 39: Automatische Infusionsspritze - Spritzenpumpe (Perfusor)
Quelle https://www.bbraun.de/de/products/b0/perfusor-space.html
Perfusor® Space®
Was soll die Spritzenpumpe können?

## Slide 40: Aufbau der Pumpe
Volumenvorschub:
1ml Dosis entspricht 5mm Vorschub
Schrittmotorantrieb
Zahnstangengetriebe

## Slide 41: Einstellmöglichkeiten im Programm
Manueller schneller Rücklauf
Längerer Rücklauf bei Tastendruck
Mindestdosis
Injektionen in 0,1 ml Schritten
Bolusgabe manuell mit Tastendruck
Bolusgabe automatisch
Volumenvorgabe 1 ml
Volumenvorgabe 2 ml
Volumenvorgabe manuell mit Drehknopf
Bolusgabe auf Startbefehl mit Taster
Bolus automatisch mit Zeitvorgabe
Eingestelltes Volumen in 1 Minute verabreichen
Die Werte sind modellhaft angepasst
Start der Injektion
Manuelle Injektion
Rücklauf des Spritzenkolbens
Vorwahlen 1ml und 2ml
Einstellen der Dosis mit dem Potentiometer

## Slide 42: Schrittmotor: Aufbau
A
C
B
D
Stator
Rotor
Gehäuse
Bildquelle:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schrittmotorfoto.jpg
Urheber: Nicolas Kruse 2007
Elektromagnete
Permanentmagnet

## Slide 43: Steppermotor: Schrittfolge Vollschrittbetrieb unipolar
 | A | B | C | D
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 |  |  |  | 
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
 | A | B | C | D
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 |  |  |  | 
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
 | A | B | C | D
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1
3 |  |  |  | 
4 |  |  |  | 
 | A | B | C | D
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 0 | 0 | 1
4 |  |  |  | 
 | A | B | C | D
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 1 | 0 | 1 | 0
A
B
C
D

## Slide 44: Steppertreiber
Zum Arduino
Schrittmotorstecker
+5V, GND - zum Arduino
PIN 10
PIN 11
PIN 12
PIN 13
A
C
B
D
 | A | B | C | D
0 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 0 | 1 | 0 | 1
3 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 1 | 0 | 1 | 0
Schließe den Steppertreiber und den Motor an die bisherige Arduinoschaltung an.
1
 | C | B | D | A
0 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 0
2 | 0 | 1 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 1 | 0 | 0 | 1

## Slide 45: Anschlüsse Schrittmotortreiber
Der Treiber für den Schrittmotor wird mit den PINs 13,12,11,10 verbunden.
Ebenso werden GND und Vcc verbunden
PIN 10
PIN 11
PIN 12
PIN 13
A
C
B
D

## Slide 46: Konfiguration Schrittmotor (Stepper)
Ziehe in der Roboterkonfiguration aus dem Bereich „Aktion“ den Anschlussblock für den Schrittmotor zum Arduino.
Verändere, wie im Bild zu sehen, die PINs in 13, 12, 11, 10.
1
Baue die rote LED wieder ab (und alle Kabelverbindungen dazu).
Lösche den Block „L_rot“. (rechter Mausklick -> „Block löschen“)
2
Entferne ebenso die grüne LED (und alle Kabelverbindungen dazu).
Lösche den Block „L_grün“. (rechter Mausklick -> „Block löschen“)
3
Benenne die Taste „T“ in „T_Vorlauf“ um (weiße Taste),
die Taste „T2“ in Taste „T_Ruecklauf“ (schwarze Taste)
4

## Slide 47: Der Schrittmotor im Vorwärtsgang
Um auf die Schrittmotorbefehle zugreifen zu können, musst du aus dem Anfängermodus in den Expertenmodus umschalten.
1
Entferne die bisherige Programmierung für die rote LED an PIN 13 aus der wenn…mache-Entscheidung.
2
Füge den Schrittmotorblock in die Wenn-Abfrage des weißen Tasters ein und startet das Programm
3
„rpm“ (rounds per minute) gibt die Geschwindigkeit vor , möglich sind Werte bis max. 15.
„Umdrehungen“ gibt die Anzahl der Vollumdrehungen der Motorwelle an. Umstellbar auf Angabe „Grad“. Hier sind auch kleine Werte < 1 möglich und oft sinnvoll. Darstellung mit Punkt, z.B. 0.1.
Verändere die Werte von “rpm“ und „Umdrehungen“, starte das Programm und beobachte die Auswirkungen.
4

## Slide 48: Volle Lotte rückwärts
Ergänze die Programmierung so, dass der Schrittmotor bei Drücken der schwarzen Taste in die andere Richtung dreht.
Bei Eingabe negativer Werte in das Zahlenfeld „Umdrehungen“ dreht der Schrittmotor in die andere Richtung als bei positiven Zahlen.

## Slide 49: Es bewegt sich - Schrittmotoransteuerung
Es ist sinnvoll, Programmelemente mit nachvollziehbaren Namen zu versehen, um den Überblick im Programm zu behalten.
1
Ergänze das Programm so, dass bei Vorlauf im Display „Vor“ angezeigt wird und entsprechend „Rueck“ bei Rücklauf.

## Slide 50: Überblick behalten: Funktionen
Funktionen dienen dazu, Programme zu strukturieren, wiederzuverwenden und zu organisieren.
Sie ermöglichen es, das Programm in kleinere, handhabbare Teile zu unterteilen.
Einmal geschriebene Funktionen können an mehreren Stellen im Programm aufgerufen werden, ohne den Code neu schreiben zu müssen.

## Slide 51: Überblick behalten: Funktionen
2
Ziehe den Funktionsblock „macheEtwas“ in die Programmoberfläche und benenne ihn um in „injektion“. Der Name muss mit einem Kleinbuchstaben anfangen!
3
Der Aufruf der Funktion erfolgt mit dem Baustein
. Diese Funktionsaufrufe werden automatisch erzeugt, wenn man eine neue Funktion einrichtet.
Richte das Programm so ein, dass bei Druck auf die rote Taste die Funktion aufgerufen wird.
Diese soll die Stepper-Ansteuerung für 1 Umdrehung enthalten.
1
Schließe die rote Taste an PIN 4 an. Benenne sie in „Bolus“ um.

## Slide 52: Spritzenpumpe - Zahnstangenantrieb
OSHA Directorate of Technical Support and Emergency Management, Public domain, via Wikimedia Commons
https://de.wikipedia.org/wiki/Zahnstange

## Slide 53: Zahnstangengetriebe
https://www.grund-wissen.de/physik/mechanik/kraftwandler-und-getriebe/zahnraeder-und-getriebe.html
Mittlerer Durchmesser (Teilkreisdurchmesser)

## Slide 54: Berechnung des Hubes
Berechnung des Hubes:
H = p * d * N
d = 9,5 mm
H = Anzahl der Zähne *Abstand der Zähne
a
Berechnung des Hubes:
H = Z * a * N
a = 2,5 mm
Z = 12 Zähne
oder

## Slide 55: Berechnung der Umdrehungszahl
Berechne die notwendige Umdrehungszahl für einen Vorschub von 0,1 ml.
1
Wieviel Millimeter legt der Spritzenkolben bei einer Vollumdrehung des Rotors zurück?
2
Wieviel Umdrehungen bzw. Bruchteile von Umdrehungen werden für einen Vorschub von 1ml benötigt?
3
Wieviel Umdrehungen bzw. Bruchteile von Umdrehungen werden für einen Vorschub von 0,1ml benötigt?
1
?
?
Notes: 360 Grad/11,25 Grad/Step = 32 Steps
32Steps/U*64 = 2048 Steps

## Slide 56: Berechnung der Bewegungsparameter
Hub des Zahnstangengetriebes: HU = Z * a = 12 * 2,5mm = 30 mm
Umdrehungen pro 1ml-Gabe
Umdrehungen pro 0,1ml-Gabe
Berechne die Anzahl der Schritte für 1ml und 0,1 ml Dosis
Im Modus ¼ Schritt .
Dosis wird in 0,1ml-Einheiten injiziert.
Für 1ml werden also 10 mal 0,1ml injiziert.
Es wird also eine Funktion/ein Teilprogramm benötigt, dass den Schrittmotor um 0.017 Umdrehungen dreht.
Uml = 0,17 U/ml
U0,1ml = 0,017 U/0,1ml
Vorschub Spritze 1 ml: H1ml =5mm/ml

## Slide 57: Funktionseinheit Dosisvorwahl
Start der Injektion
Vorwahlen 1ml und 2ml
In den folgenden beiden Schritten sollst du:
die Dosis 1ml durch Druck auf die blaue Taste
Die Dosis 2ml durch Druck auf die grüne Taste
vorwählen.
Bei Druck auf die rote Taste soll die jeweils vorgewählte Dosis injiziert werden.
Damit die Steppersteuerung erkennt (ausgelöst durch Druck auf die rote Taste) , wie oft sie die 0,1 ml Minimaldosis verabreichen muss, muss der letzte gewählte Dosiswert in einer Variable gespeichert werden.
Erläuterungen zu Variablen s. nächste Seite

## Slide 58: Variablen – ich merk mir das!
Variablen in der Programmierung:
Aufgabe Speicherung:
Variablen speichern Daten, die während der Programm-ausführung verwendet werden.
1. Bezeichner:
Jede Variable hat einen eindeutigen Namen (Bezeichner), über den sie angesprochen werden kann.
2. Datentyp:
Der Datentyp einer Variable definiert, welche Art von Daten sie speichern kann (z.B. Zahlen, Text, Wahrheitswerte).
3. Wertzuweisung:
Variablen können durch das Element „schreibe “Werte zugewiesen bekommen.
4. Wertaufruf:
Der aktuelle Inhalt der Variablen kann z.B. in einer mathematischen Operation aufgerufen werden.
Erzeugen einer Variablen durch Klick auf das „+“-Zeichen
Name
Datentyp
Wertzuweisung
Werteaufruf

## Slide 59: Schritt 1: Dosisvorwahl mit Variablen - Ich merk mir das!
1
Erzeuge eine neue Variable durch Klick auf das „+“-Zeichen im Startkopf.
Benenne sie um in „Dosis“.
2
Mit dem Befehl „Schreibe Variablenname“ kann der Variablen „Dosis“ ein Wert zugewiesen werden. Bei Druck auf die blaue Taste (an PIN 5 anschließen und als „T_1ml“ benennen) soll die Variable „Dosis“ den Wert 1 erhalten.
3
Im LCD-Display soll dann stehen:
Zeile 0: Dosis
Zeile 1: 1 ml
4
Richte die Dosisvorwahl entsprechend für 2ml ein, wenn der grüne Taster (an PIN 6 – Name T_2ml) betätigt wird.

## Slide 60: Schritt 2: Vorgewählte Dosis injizieren
Die Variable Dosis enthält den Wert 1, wenn die blaue Taste und 2, wenn die grüne Taste gedrückt wird. Der Wert muss jeweils multipliziert werden, um die richtige Anzahl der Minimaldosis von 0,1 ml zu spritzen.
1
Programmiere den Schleifeninhalt mit einem Schrittmotorvorschub für 0,1 ml.

## Slide 61: Verabreichte Dosis anzeigen
Während des Injektionsvorganges soll auf dem LCD-Display die jeweils verabreichte Dosis angezeigt werden.
Dies kann man einfach mit einer Zählvariablen (z.B. mit dem Namen „injiziert“) realisieren, die mitzählt, wieviel Schleifendurchgänge durchgeführt wurden.
1
Erzeuge eine Variable „injiziert“ durch Klick auf das „+“ Zeichen im „Start“-Block
2
Baue die beiden nebenstehenden Blöcke in deine Funktion „injektion“ ein. Auf dem LCD-Display soll eine Meldung wie im Bild unten erscheinen.

## Slide 62: Variable Dosis
Ein Potentiometer ist ein Spannungsteiler. Je nach Stellung des Drehknopfes liefert er eine Spannung zwischen 0V und 5V am mittleren Anschluss.
Es soll eine variable Dosis von V = 0ml bis V = 5ml mithilfe des Potentiometers einstellbar sein.
Der eingestellte Wert soll mit Druck auf die gelbe Taste in die Variable „Dosis“ geschrieben werden.
Bei Druck auf die rote Taste soll die vorgewählte Dosis injiziert werden.
GND
UV
Uvariabel
PIN A0
So funktioniert`s - simpleclub
https://cdn.jwplayer.com/manifests/otclEvsG.m3u8?exp=1700349386&sig=cedd499944ef8c1099749d476020d1a0

## Slide 63: Variable Dosis
1
Schließe die gelbe Taste an PIN 7 an. Füge sie in der Roboterkonfiguration zu und benenne sie als „T_variable_Dosis“.
Über die analogen Eingänge A0 … A5 können analoge Werte zwischen 0 und 5V eingelesen werden.
Der Block „Potentiometer“ liefert je nach Stellung des Drehknopfes zweistellige Zahlenwerte von 0.00 bis 5.00
3
Bei Druck auf den gelben Taster soll die Variable Dosis auf den Wert des Potentiometers gesetzt werden.
Der Wert soll entsprechend 1ml und 2ml auf dem LCD-Display angezeigt werden.
2
Schließe das Potentiometer an: die beiden äußeren Kabel an VCC und GND, das mittlere Kabel an den Analogeingang A0
Roboterkonfiguration
Programmblock zum „Dosis“ setzen
4
Teste das Programm