## Slide 1
Programmierung einer selbstgebauten Sensorstation
Untersuche das Raumklima Wann kann ich gut arbeiten?

## Slide 2: Das Raumklima
Damit wir beim Lernen und Arbeiten konzentriert sind, gesund bleiben und uns wohlfühlen, müssen bestimmte Messwerte gut genug sein:
nicht zu warm, nicht zu kalt
keine „verbrauchte“ Luft, also genügend Sauerstoff
gute Luftqualität, keine Gerüche oder Feinstaub
   gutes Raumklima

## Slide 3
Raumklima auf der Internationalen Raumstation (ISS) ähnelt den Erdbedingungen, um die Lebensqualität und Arbeitsfähigkeit der Astronauten zu unterstützen
Sauerstoff- und Kohlenstoffdioxid-Gehalt der Luft muss stimmen, damit die Crew gesund bleibt
Qualität der Luft muss gut genug und nicht verunreinigt sein
Temperatur muss angenehm sein
Luft darf nicht zu feucht/trocken sein
es muss hell genug sein
Raumklima auf der (ISS)

## Slide 4
Umweltkontroll- und Lebenserhaltungssystem auf der ISS:
Zusammensetzung der Luft wird zur Sauerstoffversorgung geregelt
Luft wird gefiltert, z.B. werden Methan und Schweiß entzogen
Luftdruck wird konstant gehalten bei 1014 hPa
Temperatur wird konstant bei 22°C gehalten
Lautstärke wird gemessen, weil es wegen der Systeme sehr laut ist
  Wenn es zu laut wird, müssen die Astronauten einen Gehörschutz tragen
Raumklima auf der (ISS)
Notes: Die Außenverkleidung der ISS heizt sich dort, wo Sonnenstrahlen auf sie einwirken, auf bis zu +120 °C auf, während auf der schattigen Seite Temperaturen von bis zu −160 °C herrschen
Besatzungsmitglieder tragen Audiodosimeter am Gürtel, die den Schalldruck permanent messen; er wird zudem an mehreren Stellen der ISS ständig erhoben; beides wird alle 24 Stunden ausgewertet. Erreichen die Lärmspitzen an einem Arbeitsplatz in der Raumstation 72 dbA, ist das Tragen eines Gehörschutzes Pflicht. Ebenso, wenn die Besatzung über 24 Stunden durchschnittlich 67 dbA ausgesetzt ist. Für höhere Töne gelten niedrigere Werte, für tiefere Töne höhere.[121]
Wikipedia
https://corporate.evonik.com/de/katalysator-versorgt-astronauten-auf-iss-mit-sauerstoff-97992.html#:~:text=Durch%20ein%20Elektrolyse%2DVerfahren%20wird,für%20die%20Sabatier%2DReaktion%20verwendet.

## Slide 5: Was brauchen wir hier auf der Erde?
Was denkt ihr?
Bei welchem Raumklima können wir hier auf der Erde am besten arbeiten ?

## Slide 6: Raumklima auf der Erde
optimale Temperatur liegt zwischen 20-22°C
Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 40-60% liegen
optimale Arbeitsplatzbeleuchtung liegt bei 1000 Lux
  Klassenzimmer: min. 500 Lux
  sonniger Tag im freien: 100.000 Lux
Sauerstoffgehalt möglichst hoch und der CO2-Gehalt möglichst niedrig
  CO2-Pegel von über 2.000 parts per million (ppm) zu vermeiden
  zwischen 1.000 und 2.000 ppm sollte gelüftet werden
  sehr gute Luftqualität bei CO2-Konzentration von unter 1.000 ppm
Behaglichkeitsnorm: ISO-Norm 7730
Notes: Untersuchungen, wie die des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik, zeigen, dass die Luftqualität in vielen Klassenzimmern in Europa, einschließlich Deutschland, oft unzureichend ist, was zu schlechten Lern- und Arbeitsbedingungen sowie gesundheitlichen Problemen führen kann. Ein kontrollierter, regelmäßiger Luftaustausch ist daher notwendig​​.
Verschiedene Studien belegen auch die Verbesserung der intellektuellen Leistungsfähigkeit bei guter Durchlüftung der Klassenräume. So führte eine Studie der Organisation „Collaborative for High Performance Schools“ zu dem Ergebnis, dass natürliche oder hybride Lüftung zu verkürzten Reaktionszeiten bei Schülern beitrug, die mathematische Aufgaben bis zu 15 Prozent schneller und Leseaufgaben bis zu 23 Prozent schneller lösten.
https://www.bba-online.de/news/raumklima-schulen/

## Slide 7: Raumklima auf der Erde
https://www.heatness.de/ratgeber/raumklima-verbessern/
Notes: https://www.heatness.de/ratgeber/raumklima-verbessern/

## Slide 8: Auswirkungen eines guten Raumklimas in Schulen
https://www.bba-online.de/news/raumklima-schulen/#slider-intro-1
Notes: https://www.bba-online.de/news/raumklima-schulen/#slider-intro-1

## Slide 9
Die senseBox
Wir untersuchen jetzt unser Raumklima

## Slide 10: Was ist die senseBox?
Die senseBox ist ein Do-it-yourself-Bausatz für stationäre und mobile Sensorstationen zur Erfassung verschiedener Daten:
  Temperatur
  Luftfeuchtigkeit
  Luftdruck
  Beleuchtungsstärke
  UV-Strahlung
https://gi.de/verleih/material
Notes: https://gi.de/verleih/material

## Slide 11: Der senseBox-Microcontroller
https://sensebox.github.io/books-v2/blockly/de/uebersicht/sensebox_components.html
Notes: Die senseBox MCU ist das Herzstück der senseBox und besitzt eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Der senseBox-Microcontroller ist speziell für die Bedürfnisse der senseBox entwickelt. Deshalb hat der Microcontroller insbesondere drei Eigenschaften: er ist schnell, energiesparend und hat einen großen Programmspeicher.
Bild: https://sensebox.github.io/books-v2/blockly/de/uebersicht/sensebox_components.html

## Slide 12: Sensoren
Temperatur- & Luftfeuchtigkeitssensor |  | Helligkeits- & UV-Sensor |  |  |  | Luftdruck- & Temperatursensor | 
 | Abstandssensor |  |  | Lautstärkesensor | Lautstärkesensor |  | 
https://sensebox.github.io/books-v2/blockly/de/uebersicht/sensebox_components.html
Notes: Bilder: https://sensebox.github.io/books-v2/blockly/de/uebersicht/sensebox_components.html

## Slide 13: Weiteres Zubehör
Kabel
Display
Shield für z.B. eine SD-Karte
verschiedene elektronische Bauteile
  Widerstände, LEDs

## Slide 14: Was ist programmieren?
Was ist Programmieren?

## Slide 15: Was ist programmieren?
Programmieren bedeutet, einem Computer (z.B. in einem Roboter) eine Folge von Befehlen zu erteilen, damit er genau das macht, was von ihm verlangt wird. Computer verstehen nur ganz bestimmte einfache Befehle, welche der Programmierer in die Sprache des Computers „übersetzen“ muss.
Befehl: Gehe vorwärts und sobald du auf jemanden triffst, sag „Hallo“.
https://www.zeit.de/kultur/literatur/2017-06/kuenstliche-intelligenz-jochen-beyse-fremd-wie-das-licht-in-den-traeumen-der-menschen-roman

## Slide 16: Analog und Digital
Analog
Die Welt ist analog.
Analoge Werte können jeden Zwischenzustand annehmen
Beispiele: Temperatur, Luftdruck…
Digital
Computer arbeiten digital
Es gibt auf jeder Leitung nur 2 Zustände: 0 oder 1

## Slide 17: Digitaltechnik
An
Aus
0 - LOW - Falsch
1 - HIGH - Wahr
Elektronisch mit dem Minus-Pol (0 V) verbunden
Elektronisch mit dem Plus-Pol (+5 V) verbunden

## Slide 18: Erste Schritte
Die senseBox
Erste Schritte zum eigenen Programm

## Slide 19: Open-Roberta Lab - Programmstart
www.lab.open-roberta.org

## Slide 20: Open Roberta Programmieroberfläche
Programmierbereich
Hier werden die verfügbaren Befehlsblöcke zusammengesetzt. Alles ist in eine Dauerschleife „Wiederhole unendlich oft - mache“ eingebunden.
Die Befehle werden von oben nach unten abgearbeitet und sind links in den verschiedenen Kategorien zu finden.

## Slide 21: Open Roberta Programmieroberfläche
Konfigurationsbereich
Die SenseBox muss „wissen“, welche Sensoren (z.B. Tasten oder Temperatursensor) und Aktoren (z.B. LEDs oder Motoren) an welchen Pins angeschlossen sind.
Notes: Der Konfigurationsbereich sieht man Starten automatisch so aus. Die beiden LED ‚G‘ für Grün und ‚R‘ für Rot sind an die Pins 7 bzw. 8 angeschlossen. Zusätzlich ist ein Beschleunigungssensor definiert.

## Slide 22: Einführung: LED zum Leuchten bringen
Baue folgendes Programm nach:
Du brauchst einen Befehl aus der Kategorie „Aktion“.

## Slide 23: Programm auf die senseBox laden
Zum Übertragen des Programms auf die senseBox:
auf das ausgefüllte Dreieck klicken:
Zweimal auf die Reset-Taste drücken. Das versetzt die senseBox in den Übertragungsmodus. Die rote LED blinkt nun.
https://tueftelakademie.de/wp-content/uploads/2020/02/senseBox_Karten_Einführung.pdf

## Slide 24: Programm auf die senseBox laden
Rechte Maustaste auf den Link, dann „Link speichern unter“ anklicken
Als Speicherort dann die senseBox auswählen und auf „Speichern“ klicken

## Slide 25: Einführung: LED zum Blinken bringen
Wie bekommt man die LED wieder aus?
Wie kann man die LED zum Blinken bringen?
  Hinweis: Wir brauchen eine Wartezeit zwischen dem An- & Ausschalten, einen passenden Befehl findest du in der Kategorie „Kontrolle“.

## Slide 26: Einführung: OLED Display
Um das OLED Display zu benutzen, muss du..
  … es an einen beliebigen Steckplatz bei „I2C/Wire“ anschließen
  … es in der Roboterkonfiguration hinzufügen (unter Aktion)
Programmiere eine Anzeige auf das Display und ändere die Werte in in Spalte und in Zeile, um dich mit dem Display vertraut zu machen. Ändere auch den Text. Hinweis: Unter „Anzeige“ findest du einen geeigneten Befehl
Auflösung von 128x64 Pixeln. Das heißt 128 Pixel in horizontaler Richtung (x-Achse) und 64 Pixel in vertikaler Richtung (y-Achse).
https://kb.sensebox.de/docs/blockly/display/

## Slide 27: Einführung: einen Sensor anschließen
Um einen Sensor zu benutzen, muss du..
  … ihn an einen beliebigen Steckplatz bei „I2C/Wire“ anschließen
  … ihn in der Roboterkonfiguration hinzufügen (unter Sensoren)
Verbinde nun den Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor mit der senseBox und füge ihn in der Roboterkonfiguration hinzu
Um den Sensor zu programmieren, findest du in der Kategorie „Sensoren“ den entsprechenden Block
 Wie kannst du ihn nun sinnvoll benutzen?

## Slide 28: Einführung: einen Sensor anschließen
Auf deinem Display müsste nun die Temperatur angezeigt werden.
 Was müsste man am Programm ändern, dass vor dem Temperaturwert noch das Wort „Temperatur:“ angezeigt wird?

## Slide 29: Erste Aufgabe: Sensoren anschließen
Jetzt seid ihr dran: Schließt nun weitere Sensoren an und lasst euch die folgenden Werte auf dem Display anzeigen:
  Temperatur in °C
  Luftfeuchtigkeit in %
  Luftdruck in hPa
  Beleuchtungsstärke in Lux
  UV-Wert in μW/cm2

## Slide 30: Zweite Aufgabe: Beobachtungen im Raum
Messt nun an unterschiedlichen Stellen im Klassenraum und beobachtet eure Messwerte!
→ Was fällt euch auf?

## Slide 31: Einführung: Messwerte speichern 1
Um Messwerte auf eine MicroSD-Karte zu speichern, muss du…
  … das mSD-Bee in den „XBee2“-Steckplatz einstecken
  … eine MicroSD-Karte in das mSD-Bee hinein stecken
  … es in der Roboterkonfiguration hinzufügen (unter Aktion)
  … bei OpenRoberta fiktive Netzwerk-Daten eingeben
Programmiere eine Messreihe, die jede Sekunde die gemessenen Werte auf die MicroSD-Karte speichert Hinweis: Unter „Aktion“ und „Kontrolle“ findest du geeignete Befehle
https://docs.sensebox.de/hardware/bee-sd/

## Slide 32: Einführung: Messwerte speichern 2
Um eine Messreihe mit einer bestimmten Länge aufzunehmen und auf die MicroSD-Karte zu speichern, muss du…
  … dein bestehendes Programm erweitern
  … eine weitere endliche Schleife programmieren
  … ein Signal für das Ende der Messung programmieren
Programmiere eine Messreihe, die jede Sekunde die gemessenen Werte auf die MicroSD-Karte speichert und nach 60 Sekunden endet. Hinweis: Unter „Kontrolle“ findest du geeignete Befehle
https://docs.sensebox.de/hardware/bee-sd/

## Slide 33: Dritte Aufgabe: verschiedene Messungen durchführen
Führt nun folgende Messungen durch, speichert die Werte auf der SD-Karte und kopiert die Daten nach jeder Messung auf euren Laptop:
  Messung im Klassenraum
  Messungen außerhalb des Schulgebäudes
  Öffnet ein Fenster, wartet kurz und messt dann über einen Zeitraum von 60 Sekunden
  Öffnet nun alle Fenster und Türen, wartet kurz und messt dann über einen Zeitraum von 60 Sekunden

## Slide 34: Vierte Aufgabe: Messungen an verschiedenen Orten
Überlegt euch gemeinsam, welche Orte innerhalb oder auch außerhalb eures Schulgebäudes interessant für weitere Messungen wären, und begründet das. Macht euch in Kleingruppen auf den Weg zu den Orten und führt dort weitere Messungen durch, speichert sie auf der SD-Karte und kopiert jede aufgezeichnete Messung auf euren Laptop.

## Slide 35: Auswertung
Die Folien zur Auswertung sollten von der Lehrkraft ergänzt werden.
Erklärung:
Da verschiedene Schulen und Lehrkräfte unterschiedliche Programme bevorzugen oder zur Verfügung haben, wird bewusst auf die Empfehlung eines spezifischen Tabellenkalkulationsprogramms verzichtet. Die Lehrkraft wird gebeten, diese Stelle der Unterrichtseinheit entsprechend zu ergänzen und das Tool zu nutzen, das ihren pädagogischen Anforderungen und technischen Gegebenheiten entspricht.